## Slide 1: Prelude 7 ERP
Production Activity Control

## Slide 2: Le suivi de fabrication
Plan
  Objet du suivi
  Rappel de la notion d’ordre lancé
  La sortie des composants
  Les déclarations de production
  L’entrée des OF terminés
  La clôture des OF
  Analyse des performances

## Slide 3: Le lancement
Transforme un ordre ferme en ordre lancé
Vérification de la disponibilité des composants
Réservation des composants du stock
Sortie des outillages
Préparation des documents nécessaires
  dossier de fabrication (plans, instructions techniques, …)
  fiches suiveuses
  bons de travail

## Slide 4: Objet du suivi de fabrication
Il s’agit d’enregistrer
  l'avancement des opérations de fabrication
    nombre de pièces réalisées
    pièces bonnes, rebuts
  les consommations de ressources
    heures machines
    heures de main-d’œuvre
    matières et composants
  les incidents
    pannes de machine, d'outillage
    attente de manutention, de personnel...
de telle sorte que l’image informatique soit une représentation fidèle de la réalité physique

## Slide 5: Le lancement
Les OF fermes passent au statut lancé (L)
Création des opérations en cours
  Émission d’une fiche suiveuse
Réservation des composants dans le stock :
  passage du statut DISP (Disponible) au statut REFA (Réservé fabrication)
La quantité à traiter est placée en attente de la première opération

## Slide 6: Réservation des composants
OF x
article A
Quantité 100
Composant C1
Quantité 100
Composant C2
Quantité 200
- 100
+ 100
- 200
+ 200
Magasin composants
Disponible (DISP)
Réservé fabrication (REFA)
C1
C2
Statut
Le transfert entre statuts se fait dans le magasin
spécifié sur la fiche article de chaque composant
Les mouvements sur les composants changent de type : ils passent du type BF (besoin ferme) au type BR (besoin réservé)

## Slide 7: Les OF lancés
Le suivi gère les OF lancés :
Sortie des composants de l’OF
Saisie des consommations réelles de ressources
  matière
  temps machine et main-d’œuvre
Saisie des quantités réalisées
Entrée de l’OF en magasin
Clôture de l’OF

## Slide 8: Les OF lancés

## Slide 9: Détail d’une opération
Possibilités de
- création d’une nouvelle opération non prévue
- suppression d’une opération inutile
- de modification des opérations existantes

## Slide 10: Le suivi de fabrication (1)
Enregistre l'avancement des ordres de fabrication en temps réel
  nombre de pièces réalisées
  pièces bonnes, rebuts, retouches...
Enregistre les incidents
  pannes de machine, d'outillage
  attente de manutention, de personnel...
Enregistre les consommations réelles de ressource
  matières consommées
  temps passés (machine et main-d'œuvre)

## Slide 11: Le suivi de fabrication (2)
Établissement de statistiques
  analyse des écarts de consommations des ressources
  valorisation des en-cours et des lots terminés
  taux d'utilisation des postes
  profil des files d'attente par poste et des temps d'attente par poste
  suivi du respect des délais
Suivi des équilibres de charge
  Établissement des tableaux d'entrées-sorties de charge

## Slide 12: La sortie des composants
Manuelle
  Liste de prélèvement (picking list)
par post-consommation
  à l’OF
  à l’opération

## Slide 13: La sortie des composants
Accès par menu Suivi -> Sortie composants sur OF
ou par bouton Sortie comp sur la fenêtre des OF lancés
Sortie automatique de toutes les lignes de besoins selon la quantité sortie pour les articles fabriqués en utilisant leur nomenclature
Sortie manuelle ligne par ligne
pour compléments ou corrections

## Slide 14: La sortie par ligne
Permet d’enregistrer
des surconsommations

## Slide 15: Principe de la post-consommation
Objet : éviter les nombreuses transactions de sortie de composants
Dans la majorité des cas, les sorties correspondent aux nomenclatures
Principe : lorsque l’on déclare des fabrications, on en déduit les sorties des composants
Corrections manuelles en cas de différences

## Slide 16: La post-consommation
A l’OF
  à l’entrée de l’OF en magasin, on déduit les sorties de composants à partir des quantités entrées (et rebutées) et des besoins réservés
A l’opération
  à la déclaration de production, on déduit les sorties de composants à partir des quantités déclarées produites (bonnes et rebutées) et des composants réservés

## Slide 17: Moyens de collecte de l’information
Bons de travail saisis manuellement
Code - barre
Terminaux de saisie en atelier
Connexion des machines sur le système de GPAO

## Slide 18: Les déclarations de production

## Slide 19: Gammes arborescentes : répartition des quantités bonnes sur les postes destination

## Slide 20: Les statuts intermédiaires des OF lancés
Lors du lancement : statut L (lancé)
Après la première déclaration de production : statut E (en cours)
Lorsque toutes les quantités sont déclarées à la dernière opération : statut T (terminé)
Clôture de l’OF : statut S (soldé)
Les opérations ont les mêmes statuts

## Slide 21: Opérations non déclarées
A t t e n t e
Quantité
bonne
Quantité
rebutée
A t t e n t e
Quantité
bonne
A t t e n t e
Quantité
bonne
Quantité
rebutée
A t t e n t e
Quantité
bonne
Quantité
rebutée
A t t e n t e
Quantité
bonne
Quantité
rebutée
OP 010
OP 020
OP 020
OP 010
OP 030
Point de comptage
Non déclarée
Point de comptage
Point de comptage
Point de comptage
Les quantités déclarées
bonnes sont placées en attente à l’opération suivante
Si une opération n’est
pas un point de comptage,
la quantité reçue transite
jusqu’à la prochaine
opération Point de comptage
La dernière opération d’une gamme est nécessairement
un point de comptage

## Slide 22: Imputation automatique des temps
Parfois inutile de saisir les temps réellement passés
Par l’imputation automatique, on reporte les temps alloués sur les temps passés

## Slide 23: Clôture des OF
Vérifier que
  toutes les sorties de composants ont été enregistrées
  toutes les pièces sont entrées en stock
  toutes les déclarations de temps ont été passées

## Slide 24: Analyses des performances
Les coûts de revient réels des OF
Les retards et avances
Les temps passés par activité
Les rebuts
Les consommations matière

## Slide 25: Les coûts de revient réels des OF
Récapitule tous les types d’écart et les valorise

## Slide 26: Les retards et avances d’OF

## Slide 27: L’activité des postes

## Slide 28: L’activité des opérateurs

## Slide 29: Les rebuts par cause

## Slide 30: Analyse des temps passés