## Slide 1: Prelude 7 ERP
Detailed Scheduling

## Slide 2: La fonction Ordonnancement
Position du problème :
  sur un horizon court (1 jour à 1 mois)
  on suppose que les équilibres charge/capacité ont été réalisés
  on dispose de la liste des ordres à réaliser
    poste de charge, temps alloués, date de besoin
Objectif :
  Obtenir un planning de travail réaliste
  qui respecte les dates de besoins
  par une gestion des priorités sur les ordres

## Slide 3: Les objectifs possibles
Respecter les dates de besoin
Autres objectifs :
  saturer l'utilisation des capacités (en particulier, celle des postes goulets)
  minimiser la valeur des en-cours (objectif financier)
  maintenir de la flexibilité (objectif commercial)
objectifs multiples et partiellement contradictoires

## Slide 4: Les méthodes d’ordonnancement
Ordonnancement centralisé par OF
  chargement au plus tôt
  chargement au plus tard
    Choix de l’ordre de chargement
Ordonnancement par gestion de files d’attente
    Choix d’une règle de priorité
Ordonnancement sans OF (kanban)

## Slide 5: Les méthodes d’ordonnancement
Résultats des simulations d’ordonnancement successives

## Slide 6: L'ordonnancement centralisé
Système centralisé
  Travail sur un diagramme de Gantt des machines
Chargement au plus tôt / au plus tard
  ordre de fabrication par ordre de fabrication
Résultat fonction de l'ordre de changement
Impossible de tenir compte des dépendances des OF
Impossible à traiter en multi-ressources
Devient faux si aléa

## Slide 7: Chargement au plus tôt
Principe :
  on place les opérations dans l'ordre de la gamme
  on place chaque opération dès que l'on trouve une plage libre d'une durée égale ou supérieure à sa durée
Caractéristiques :
  privilégie l'occupation à court terme
  augmente les en-cours
  peu flexible (commandes urgentes, pannes)

## Slide 8: Procédure
Création du planning des machines
  à partir du calendrier propre à chaque machine
Tri des OF selon le critère choisi
Placement des OF au plus tôt
  on part de la première opération
  on recherche la première plage libre d’une durée supérieure ou égale à la durée de l’opération
  on décale la date de fin du temps de transfert
  on passe à l’opération suivante

## Slide 9: Chargement au plus tard
Principe :
  on place les opérations dans l'ordre inverse de la gamme en partant de la dernière opération
  on place la dernière opération à la date de besoin
  on place chaque opération dès que l'on trouve une plage libre d'une durée égale ou supérieure à sa durée en remontant dans le temps
Caractéristiques
  privilégie le temps libre à court terme
  minimise les en-cours
  il n'existe pas toujours de solution

## Slide 10: Procédure
Création du planning des machines
  à partir du calendrier propre à chaque machine
Tri des OF selon le critère choisi
Placement des OF au plus tard
  on part de la dernière opération
  on décale la date de fin du temps de transfert
  on recherche la dernière plage libre d’une durée supérieure ou égale à la durée de l’opération
  on passe à l’opération précédente
En cas d’échec, on tente un ordonnancement au plus tôt

## Slide 11: L’ordre de chargement
Numéro d'OF
Date de lancement
Date de besoin
Nombre mini d'opérations
Nombre maxi d'opérations
Charge totale la plus élevée
Charge totale la plus faible
Marge
Hasard

## Slide 12: L'ordonnancement par gestion de files d’attente
Système décentralisé
  pas de planning a priori
Règles de priorité locales ou globales
  au moment où une machine se libère, on recherche dans la file d'attente, le lot le plus prioritaire
Règles locales
  tiennent compte de la file d'attente de la machine uniquement
Règles globales
  tiennent compte de l'état de l'atelier (autres files d'attente)

## Slide 13: Un réseau de files d’attente
Machine
Machine
Lot
Lot
Lot
Machine
Machine
Lot
Lot
Lot
Machine
Lot
Machine
Machine
Machine
Lot
Lot
Poste P1
Poste P2
Poste P3
Poste P4
On suppose que l’application de règles locales permettra d’atteindre l’objectif

## Slide 14: Principe de simulation « event-time »
Gestion d’une succession d’événements chronologiques
Traitement de tous les événements au « temps présent »
Modification de l’état du système
Création éventuelle d’événements futurs
On passe à la date du prochain événement

## Slide 15: Les principaux types d’événements
AF : arrivée dans une file d’attente d’un poste
  on ajoute le lot à la file d’attente du poste
  si une machine du poste est libre, on recherche dans sa file d’attente le lot prioritaire
  on crée un événement DT
DT : début de travail d’un lot sur un poste
  on crée un événement FT
FT : fin de travail d’un lot
  on libère la machine
  on crée un événement AF pour l’opération suivante
  si sa file d ’attente n’est pas vide, on sélectionne un lot et on crée un événement DT

## Slide 16: Les règles de priorité
Règles locales
  FIFO
  LIFO
  Opération la plus courte
  Opération la plus longue
  Nombre minimum d'opérations restantes
  Temps de travail restant mini
  Marge mini
  Marge / nombre d'opérations restantes
  Marge / temps de travail restant (ratio critique)
  Hasard
Règles globales
  File d’attente suivante la plus courte
  Poste suivant le moins chargé

## Slide 17: Règle du ratio critique
-10 30 - 0.33
20 25 0.8
-15 6 - 2.5
40 10 4
6 11 0.54
0 1 0
35 22 1.69
2 26 0.07
2 1 2
8 18 0.44
Délai restant
Somme des temps opératoires restants
Ratio critique
A
B
C
D
M
N
P
X
Y
Z
C’est un règle dynamique

## Slide 18: Règles globales
A
B
C
Poste 1
Poste 2
Poste 3
Poste 4
Examen de l’état des autres files d’attente
Quel lot faut-il faire passer en priorité ?
Les règles globales sont souvent meilleures que les règles locales

## Slide 19: Le chevauchement des opérations
Objectif : raccourcir le cycle de fabrication
Réalisation chevauchée des opérations successives : travail en parallèle
R
Op. 010
R
Op. 020
R
Op. 030
R
Op. 010
R
Op. 020
R
Op. 030

## Slide 20: Les notions de lot de transfert et d’anticipation du réglage
Le lot de transfert
  défini au niveau de la gamme
  c’est la quantité minimum que l’on peut transférer d’un poste à un autre (dépend souvent de la taille d’un conteneur)
L’anticipation du réglage
  réglage de la machine alors que les pièces provenant du poste précédent ne sont pas encore arrivées

## Slide 21: Le choix du chevauchement
Défini par rapport à l’opération précédente
Choix au niveau des phases de gammes et des opérations en cours

## Slide 22: Les types de chevauchement
Op. 010
Op. 020
Pas de chevauchement
Chevauchement simple
Réglage anticipé
Chevauchement et réglage anticipé
Op. 010
Op. 020
Op. 010
Op. 020
Op. 010
Op. 020
Regl.
Op.
Regl.
Op.
Tr.
Regl.
LT
LT
LT
LT
LT
Regl.
LT
LT
LT
LT
LT
Tr.
Regl.
Op.
Regl.
Op.
Tr.
Regl.
LT
LT
LT
LT
LT
Regl.
LT
LT
LT
LT
LT
Tr.

## Slide 23: Le chevauchement

## Slide 24: Le planning des machines

## Slide 25: Le planning des OF

## Slide 26: Les indisponibilités des machines

## Slide 27: Déroulement visuel

## Slide 28: Les retards et avances

## Slide 29: L’analyse des charges

## Slide 30: Les files d’attente
Évolution de la file d’attente des postes exprimée en heures de charge en attente

## Slide 31: L’occupation des postes de charge

## Slide 32: Les options d’ordonnancement
Tenir compte de la dépendance des OF par la disponibilité des stocks
Tenir compte de la
disponibilité des outillages
Anticiper par rapport
à la date de lancement

## Slide 33: La dépendance des OF par les stocks
On calcule les stocks prévisionnels
  Stocks initiaux (DISP et REFA)
  Sortie de stock de composants
  Entrée de la quantité de l’OF
On ne peut planifier une opération que si les composants sont disponibles
  donc si les OF de composants sont terminés
(ne fonctionne qu’en ordonnancement par gestion de files d’attente)

## Slide 34: La prise en compte des outillages
On calcule la disponibilité prévisionnelle des outillages
  Début d’opération
  Fin d’opération
On ne peut planifier une opération que si l’outillage est disponible
(ne fonctionne qu’en ordonnancement par gestion de files d’attente)
N.B. : pas de prise en compte de la disponibilité prévisionnelle de la main-d’œuvre

## Slide 35: Autres méthodes d’ordonnancement
Ordo « mid-point »
  ordonnancement d’abord sur les) poste(s) les plus chargés (ressource goulet)
  ordonnancement au plus tard en amont
  ordonnancement au plus tôt en aval
« Systèmes experts »